## Slide 1
pc
Tx
STM32-
Sensor
STM32-
ServoMotor
STM32-
Diving
STM32-
Control
STM32-
Wrtnode
Wrtnode
Wifi
Rx
Rx1
Tx2
Rx
Rx
Tx
Tx
Rx
Tx
Rx
Rx2
Tx1
Tx
Is my
Id ?
process
3
1
y2
n2
Is my
Id ?
process
3
1
y2
n2
Is my
Id ?
process
3
1
Is my
Id ?
process
3
1
n2
y2
n2
y2
单关节机器鱼通讯架构

## Slide 2
各模块说明：
Wrtnode：1.从pc端接收数据并转发给STM32-Wrtnode节点，2.从STM32-Wrtnode接收串口数据并转给pc；
STM32-Wrtnode：1.接收Wrtnode数据并转发给下一个节点，2.接收尾部节点的数据并转发给Wrtnode；
STM32其他功能节点：接收上一级的数据通过Id判断是否是自己的数据，如果是则处理，否则转发给下一级节点；
通讯协议：
/ 包头 / 类型 / 数据长度 / Id号 /命令号 / 参数 / 校验 / 包尾 /
/ 0x21 / 8~7位 / 6~1位 / 1Byte / 1Byte /n Bytes / 1Byte / 0x52 /
类型 1：控制命令 0：读数据
数据长度 Id号 +命令号 + 参数的字节长度
校验 Id号 +命令号 +参数的校验和